## Slide 1
Ionen Chromatographie System S 150
Ein Produkt von Sykam Chromatographie
zusammengestellt
Mai 2016
4 System Varianten erhältlich:
Manuelles IC System S 151-M
Manuelles IC System S 151-Gradient
Automatisches IC System S 151-A
Automatisches IC System S 151-AGradient

## Slide 2
Ionen Chromatographie System S 150
Ein Produkt von Sykam Chromatographie
zusammengestellt
Mai 2016
4 System Varianten erhältlich:
Manuelles IC System S 151-M
Manuelles IC System S 151-Gradient
Automatisches IC System S 151-A
Automatisches IC System S 151-AGradient

## Slide 3
Ionen Chromatographie System S 151-M
Das IC System S151-M ist die günstigste Version
Isokratische Pumpe + Handinjektionsventil
Systemkonfiguration im Detail:
S 150 IC Module inkl. integriertem Auto Suppressor
S 1130 Isokratische Pumpe
S 6120 Handinjektionsventil
Reagentientableau S 600

## Slide 4
Ionen Chromatographie System S 151-M
Das IC System S151-M ist die günstigste Version
Isokratische Pumpe + Handinjektionsventil
Systemkonfiguration im Detail:
S 150 IC Module inkl. integriertem Auto Suppressor
S 1130 Isokratische Pumpe
S 6120 Handinjektionsventil
Reagentientableau S 600

## Slide 5
Ionen Chromatographie System S 151-G
Gradientenpumpe + Handinjektionsventil
Systemkonfiguration im Detail:
S 150 IC Module inkl. integriertem Auto Suppressor
S 1130 Quaternäre Gradientenpumpe mit integriertem
4 Kanal Vakuum Degaser
S 6120 Handinjektionsventil
Reagentientableau S 600

## Slide 6
Ionen Chromatographie System S 151-G
Gradientenpumpe + Handinjektionsventil
Systemkonfiguration im Detail:
S 150 IC Module inkl. integriertem Auto Suppressor
S 1130 Quaternäre Gradientenpumpe mit integriertem
4 Kanal Vakuum Degaser
S 6120 Handinjektionsventil
Reagentientableau S 600

## Slide 7
Ionen Chromatographie System S 151-A
Isokratische Pumpe + Proben Injektor System
Systemkonfiguration im Detail:
S 150 IC Module inkl. integriertem Auto Suppressor
S 1130 Isokratische Pumpe
S 5300 Proben Injektor System
Reagentientableau S 600

## Slide 8
Ionen Chromatographie System S 151-A
Isokratische Pumpe + Proben Injektor System
Systemkonfiguration im Detail:
S 150 IC Module inkl. integriertem Auto Suppressor
S 1130 Isokratische Pumpe
S 5300 Proben Injektor System
Reagentientableau S 600

## Slide 9
Ionen Chromatographie System S 151-AG
Gradientenpumpe + Proben Injektor System
Systemkonfiguration im Detail:
S 150 IC Module inkl. integriertem Auto Suppressor
S 1130 Quaternäre Gradientenpumpe mit integriertem
4 Kanal Vakuum Degaser
S 5300 Proben Injektor System
Reagentientableau S 600

## Slide 10
Ionen Chromatographie System S 151-AG
Gradientenpumpe + Proben Injektor System
Systemkonfiguration im Detail:
S 150 IC Module inkl. integriertem Auto Suppressor
S 1130 Quaternäre Gradientenpumpe mit integriertem
4 Kanal Vakuum Degaser
S 5300 Proben Injektor System
Reagentientableau S 600

## Slide 11
Aktuelle Produktlinie der Ionentrennsäule
Ionentrennsäulen Dimensionen
ION-A01 2,6mm X 150mm
ION-C01 4,6mm X 125mm

## Slide 12
Aktuelle Produktlinie der Ionentrennsäule
Ionentrennsäulen Dimensionen
ION-A01 2,6mm X 150mm
ION-C01 4,6mm X 125mm

## Slide 13
Parameter Werte
Anzahl der Kanäle 1
Degasertechnik durch angelegtes Vakuum an semipermeabler Membran Flussrate Mikro: 0.001 - 4.000 ml/min Analytisch : 0.001 - 10.000 ml/min Semi-Präparativ: 0.001 - 40.000 ml/min
Flussgenauigkeit ± 1.0 % @ 1.000 ml / min
Flusspräzession ± 0.1 % RSD @ 1.000 ml/min
Druckbereich 0 – 40 MPa (0 – 6000 PSI)
S 1130 HPLC Pumpe: Isokratische Version

## Slide 14
Parameter Werte
Anzahl der Kanäle 1
Degasertechnik durch angelegtes Vakuum an semipermeabler Membran
Flussrate Mikro: 0.001 - 4.000 ml/min Analytisch: 0.001 - 10.000 ml/min Semi-Präparativ: 0.001 - 40.000 ml/min
Flussgenauigkeit ± 1.0 % @ 1.000 ml / min
Flusspräzession ± 0.1 % RSD @ 1.000 ml/min
Druckbereich 0 – 40 MPa (0 – 6000 PSI)
S 1130 HPLC Pumpe: Isokratische Version

## Slide 15
Parameter Werte
Anzahl der Kanäle 4
Degasertechnik durch angelegtes Vakuum an semipermeabler Membran
Flussrate Mikro: 0.001 - 4.000 ml/min
Analytisch: 0.001 - 10.000 ml/min
Semi-Präparativ: 0.001 - 40.000 ml/min
Flussgenauigkeit ± 1.0 % @ 1.000 ml / min
Flusspräzession ± 0.1 % RSD @ 1.000 ml/min
Druckbereich 0 – 40 MPa (0 – 6000 PSI)
S 1130 HPLC Pumpe: Quarternäre Gradienten Version

## Slide 16
S 1130 HPLC Pumpe: Quarternäre Gradienten Version
Parameter Werte
Anzahl der Kanäle 4
Degasertechnik durch angelegtes Vakuum an semipermeabler Membran
Flussrate Mikro: 0.001 - 4.000 ml/min Analytisch: 0.001 - 10.000 ml/min Semi-Präparativ: 0.001 - 40.000 ml/min
Flussgenauigkeit ± 1.0 % @ 1.000 ml / min
Flusspräzession ± 0.1 % RSD @ 1.000 ml/min
Druckbereich 0 – 40 MPa (0 – 6000 PSI)

## Slide 17
Parameter Werte
Probenkapazität 120 (1.5 ml Vials), 192 (Microtiter Platten)
Injektionsvolumen programmierbar 0.1 to 999.9 µl
Injektionspräzision < 0.5% variables Injektionsvolumen (10 µl)
Linearität Korrelationsfaktor > 0.999
Kühlung +4 to +60 °C (optional)
Verschleppung < 0.05% mit Waschprogramm
S 5300 Proben Injektionsmodul

## Slide 18
Parameter Werte
Probenkapazität 120 (1.5 ml Vials), 192 (Microtiter Platten)
Injektionsvolumen programmierbar 0.1 to 999.9 µl
Injektionspräzision < 0.5% variables Injektionsvolumen (10 µl)
Linearität Korrelationsfaktor > 0.999
Kühlung +4 to +60 °C (optional)
Verschleppung < 0.05% mit Waschprogramm
S 5300 Proben Injektionsmodul

## Slide 19
Parameter Werte
Messbereich 20nS/cm bis 20,000 µS/cm
Auto-Suppressor integriert
Temperaturbereich +30°C bis +100°C
Temperaturgenauigkeit < 0.1°C
Austauschbares Ventil optional: jedes S 6000 Serienventil
Benetzte Materialien Peek, PPS, PTFE, Edelstahl
S 150 Ionen Chromatographiemodul (inkl. Säulenofen)

## Slide 20
Parameter Werte
Messbereich 20nS/cm bis 20,000 µS/cm
Auto-Suppressor integriert
Temperaturbereich +30°C bis +100°C
Temperaturgenauigkeit < 0.1°C
Austauschbares Ventil optional: jedes S 6000 Serienventil
Benetzte Materialien Peek, PPS, PTFE, Edelstahl
S 150 Ionen Chromatographiemodul (inkl. Säulenofen)

## Slide 21
Position des Säulenofens
Die Positionierung der IC Säule in dem Leitfähigkeitsdetektor reduziert:
Turmhöhe
Totvolumen
…und die Peaks werden schmaler
Der Säulenofen befindet sich im Leitfähigkeitsdetektor

## Slide 22
Wie die Anionensäule arbeitet
Die IC Säule ist gefüllt mit kleinen Ionenaustauschpartikeln.
Diese Partikel sind funktionalisiert mit den positiven geladenen Gruppen auf ihren Oberflächen.

## Slide 23
Wie die Anionenaustauschsäule arbeitet
Lassen Sie uns den Prozess der Ionenchromatographie kurz in einem Modell betrachten

## Slide 24
Wie die Anionenaustauschsäule arbeitet
CO32-
CO32-
CO32-
CO32-
CO32-
CO32-
CO32-
CO32-
Die am Ionenaustauscher gebundenen Karbonat-Ionen stehen im dynamischen Gleichgewicht zu den Karbonat-Ionen in der mobilen Phase.

## Slide 25
Wie die Anionenaustauschsäule arbeitet
Cl-
CO32-
CO32-
CO32-
CO32-
SO42-
Cl-
CO32-
SO42-
CO32-
SO42-
CO32-
Cl-
CO32-
Die Anionen in der Probe werden durch den Ionenaustausch verlangsamt. Je höher die Valenz umso später retardieren die Ionen.

## Slide 26
Wie die Anionenaustauschsäule arbeitet
Die Anionen in der Probe werden durch den Ionenaustausch verlangsamt. Je höher die Valenz umso später retardieren die Ionen.

## Slide 27
Integrierter Auto Suppressor

## Slide 28
Integrierter Auto Suppressor
Parameter Werte
Regenerationsharz gemäß Kunden
Drucksicherheitsventil Standard
Membranpumpe wartungsfrei
Suppressionstechnik semipermeable Membran
Optional Ionenaustauscher

## Slide 29
Integrierter Auto Suppressor
Parameter Werte
Regenerationsharz gemäß Kunden
Drucksicherheitsventil Standard
Membranpumpe wartungsfrei
Suppressionstechnik semipermeable Membran
Optional Ionenaustauscher

## Slide 30
Die Hauptbestandteile des integrierten Auto Suppressors

## Slide 31
Die Hauptbestandteile des integrierten Auto Suppressor
Drucksensor
Drucksicherheits-
ventil
Regenerationsventil
Ionenpufferaustauschkammer
wartungsfreie
Membranpumpe
Suppressorkammer

## Slide 32
Von der Trennsäule
Die mobile Phase fließt entlang der semipermeablen Membran innerhalb der Pufferkammer.
Flussschema der mobilen Phase in dem Auto Suppressor
Zur Detektorzelle

## Slide 33
Flussschema der Mobilen Phase in dem Auto Suppressor
Die mobile Phase fließt entlang der semipermeablen Membran innerhalb der Pufferkammer
Von der Trennsäule
Zur Detektorzelle

## Slide 34
Flussschema der Transferlösung zum Suppressorharz
Die Transferlösung
passiert die Austauschkammer.
Von der Ionenpufferaustauschkammer
Zurück zur Ionenpufferaustauschkammer.

## Slide 35
Flussschema der Transferlösung zum Suppressorharz
Die Transferlösung
passiert die Austauschkammer.
Von der Ionenpufferaustauschkammer
Zurück zur Ionenpufferaustauschkammer.

## Slide 36
Integrierter Auto Suppressor

## Slide 37
Wie die Membrankapillare arbeitet
Transferlösung
Mobile
Phase
Transferlösung

## Slide 38
Wie die Membrankapillare arbeitet
SO42-
Cl-
Für das bessere Verständnis werden die folgenden Prozesse seperat gezeigt, obwohl diese gleichzeitig ablaufen.
Die Anionenproben passieren die semipermeable Membran
ungestört.

## Slide 39
Wie die Membrankapillare arbeitet
Na+
Na+
Kationen wie Na+ durchdringen die Membran und wandern mit der Transferlösung in das Ionen- Suppressorharz.

## Slide 40
Wie die Membrankapillare arbeitet
CO32-
H+
H2CO3
H+
H+
H+
H+
Wasserstoffionen verlassen die Transferlösung und durchdringen die permeable Membran.
Dort bilden diese mit den Karbonaten in der mobilen Phase H2CO3 .

## Slide 41
Wie die Membrankapillare arbeitet

## Slide 42
Regeneration der Transferlösung
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
Die Ionenaustauschkammer ist gefüllt mit Austauschkationen-partikeln.
Wenn das Harz neu regeneriert ist, ist die Partikeloberfläche mit Wasserstoffionen belegt.

## Slide 43
Regeneration der Transferlösung
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
H+
Na+
H+
Na+
Na+
H+
H+
Über die Transferlösung transportierte Natriumkationen werden durch die im Austauscher gebundenen Wasserstoffionen ausgetauscht.
Die regenerierte Transferlösung fließt zurück in die Suppressionskammer für den nächsten Zyklus.

## Slide 44
Anionen Detektion
Innerhalb des Leitfähigkeitsdetektors, nahe des Ausgangs der semipermeablen Membran, sitzt die Leitfähigkeitsmesszelle.

## Slide 45
Anionen Detektion
Die Leitfähigkeitsmesszelle besteht aus zwei sich gegenüberliegenden Elektroden.

## Slide 46
Anionen Detektion
Zwischen den beiden Elektroden läuft die mobile Phase inklusive der Anionen und der Puffersalze.

## Slide 47
Anionen Detektion
Wenn Anionen die Elektroden passieren, ändert sich die Leitfähigkeit der mobilen Phase und ein elektrisches Signal wird gemessen.
F-

## Slide 48
Fluorid
Chlorid
Anionen Detektion
H2CO3
H2CO3
H2CO3
H2CO3
H2CO3
H2CO3
H2CO3
F-
Cl-
t [min]
σ [µS/cm]
Fluorid und Chlorid passieren die Elektroden. Die sich verändernde Leitfähigkeit wird aufgenommen und als Chromatogramm dargestellt.

## Slide 49
Anionen Detektion
t [min]
σ [µS/cm]
Fluorid und Chlorid passieren die Elektroden. Die sich verändernde Leitfähigkeit wird aufgenommen und als Chromatogramm dargestellt.

## Slide 50
Anionen Detektion
+
-

## Slide 51
Ionen Chromatographie System S 150
Für mehr Informationen,
kontaktieren Sie bitte Ihren
Ansprechpartner
oder
Sykam Chromatographie Vertriebs GmbH
Carl-von-Linde-Straße 2
82256 Fürstenfeldbruck (Deutschland)
Email: info@Sykam.de
Web: http://www.Sykam.de

## Slide 52
Ion Chromatography System S 150
For more Information,
please contact your Distributor
or
Sykam Chromatographie Vertriebs GmbH
Carl-von-Linde-Straße 2
82256 Fürstenfeldbruck (Germany)
Email: info@Sykam.de
Web: http://www.Sykam.de

## Slide 53
Vielen Dank